Физика в школе и вузе. Сборник научных статей.

СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена. 2001

Штейн Б.М.

Традиционные ошибки учащихся 
при изучении физических приборов.

Хотя принцип действия поршневого насоса хорошо изучен, однако, зачастую при его изучении допускаются  ошибки.

В частности в различной литературе встречается фраза: «Поршневым насосом нельзя поднять воду на высоту более 10 м». В данном утверждении содержится ошибка, которая ведет к фундаментальному непониманию принципа действия насоса у многих учеников. Дело в том, что в сознании большинства высота отсчитывается не от поверхности воды, а от уровня насоса. Поэтому, когда говорят о подъеме воды на какую-либо «высоту», то иногда под этим неверно понимается, что насос располагается внизу и подает воду наверх (рис. 1а). Если же что насос располагается наверху и по трубе снизу поднимает воду  (рис. 1б), то при этом следует употреблять термин «с глубины» вместо термина «на высоту».

Утверждение о невозможности подъема воды более чем на 10 м верно только для второго случая, т.е. когда воду поднимают «с глубины», и абсолютно неверно в первом, когда воду поднимают «на высоту».

Действительно, рассмотрим подробнее работу насоса в первом и втором случаях (рис. 2). Первый такт цикла – подъем поршня. Входной клапан К1 открыт, выходной К2 закрыт. Вода поступает в камеру насоса под действием атмосферного давления. В случае подъема воды «с глубины» более 10 м, вода не дойдет до камеры, остановившись на отметке 10 м от поверхности воды, потому что атмосферное давление не может уравновесить вес столба воды более 10 м.

При этом мы, естественно, пренебрегаем давлением насыщенных паров воды в камере насоса, которые снижают максимальную высоту подъема воды. Следовательно, в этом случае подъем воды не возможен. В случае подъема воды «на высоту» насос располагается у самой воды и атмосферного давления достаточно для того, чтобы поднять воду в камеру. Наличие 10-метрового столба воды в выходном шланге влияния не оказывает, т.к. она отсечена клапаном К2. Второй такт цикла – опускание поршня. К1 – закрыт, К2 – открыт. Вода выталкивается из камеры в выходной шланг через К2 под действием силы, приложенной к поршню. Именно эта сила, а не атмосферное давление, в этом случае определяет максимальную «высоту» подъема воды. Таким образом, максимальная «высота», на которую можно поднять воду, определяется по формуле hmax = F/(S(g), где F - сила, приложенная к поршню, S - площадь поршня, ( - плотность поднимаемой жидкости, g - ускорение свободного падения.

Как видно из формулы, эта высота может быть больше 10 м. Например, самый распространенный колодезный насос «Ручеек» поднимает воду на 40 м, т.к. он нагнетающий, т.е. погружается в воду на веревке и по шлангу подает воду наверх.

# Text boxes

## Выход

К2  К1

Вход

Рис. 2

а)Подъем «на высоту» б)Подъем «с глубины»

# Рис. 1